AVALIAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DE MOTORES E COMPONENTES HIDRÁULICOS

C.S. Santos

Orientadores: Professor Carlos Alberto  Amaral Moino

Universidade Santa Cecília – Coordenação de Engenharia Mecânica

Rua Osvaldo Cruz nº 255  Bloco M, sala 117,  Boqueirão Santos – São Paulo

Cep: 11045-100

Palavras-chave: Características, Motores, Componentes, Hidráulicos.

RESUMO

Este trabalho teve como objetivo principal demonstrar quais são os principais componentes de um sistema hidráulico e o funcionamento de cada um deles.

Para isso, foram verificadas algumas bibliografias técnicas, voltadas a este assunto. No desenvolvimento deste trabalho foi notado que o sistema pneumático, sistema este que não é tratado neste trabalho é tratado paralelamente por diversas bibliografias.

Para um bom desenvolvimento deste trabalho primeiramente foram analisados os tipos de fluidos, atualmente já existentes, onde notou-se que para cada operação hidráulica é necessário especificar um tipo de fluido próprio, para se evitar quaisquer danos no desempenho da instalação.

Também foi notado que existem diversos tipos de conexões; mangueiras e tubos que, tornam quase impossível demonstrar cada uma delas, no entanto foi demonstrado o principal, que é o sistema de funcionamento que mesmo sabendo que atualmente já pode existir novos projetos de conexões, válvulas e outros componentes que fazem parte de um sistema hidráulico, nenhuma delas sai do principal objetivo que é direcionar o fluido, limitar ou não a vazão do fluido e mantê-los em lugares apropriados para a sua utilização.

A mecânica dos fluidos lida com o comportamento dos fluidos em repouso ou em movimento. É lógico começar com uma definição de fluido: é uma matéria que se deforma continuamente sob aplicação de uma tensão de cisalhamento (tangencial), não importa quão pequena ela possa ser.

Os fluidos compreendem as fases líquidas e gasosas. A distinção entre um fluido e o estado sólido da matéria é clara quando você  compara os seus comportamentos. Um sólido deforma-se quando uma tensão de cisalhamento lhe é aplicada, mas não continuamente.

Fig. 01 -  Automação Hidráulica                  Fig. 02 – Automação Hidráulica

# Fig. 03 – Automação Hidráulica           Fig. 04 – Automação Hidráulica

# Fig. 05 - Automação Hidráulica

# Fig. 06 - Automação Hidráulica

# BIBLIOGRAFIA

INTRODUÇÃO À MECÂNICA DOS FLUIDOS  4a Edição –1998 Robert W. Fox e Alan T. Mc Donald Editora LTC.

PNEUMÁTICA & HIDRÁULICA (HARRY L. STEWART) Harry L. Stewart Hemus editora limitada.

DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS HIDRÁULICOS Arivelton Bustamante Fialho Editora Érica