PROJETO DE UM SISTEMA DE MONITORAMENTO INDIRETO DA POTÊNCIA DE CORTE NO TORNEAMENTO

### S.E. Ferreira (1), D. U. Braga (2) e C. L. dos Santos (3)

- Aluno IC PIC-UFSJ ferreirase@hotmail.com, (2) Prof. Dr. DEMEC durval@ufsj.edu.br  , (3) Aluno IC (CNPq) camilo_ufsj@hotmail.com

Departamento de Mecânica - DEMEC, Campus Santo Antônio, Universidade Federal de São João del Rei – UFSJ, Pça. Frei Orlando170 , Centro, São João del Rei, MG, CEP. 36.307-352.

Palavras-chave: Monitoramento, Torneamento, Parâmetros Elétricos, Usinagem

### RESUMO

A automação nos processos de fabricação tem se mostrado cada vez mais presente. Isto se deve, dentre outras,  aos benefícios trazidos por ela tais como, aumento da produtividade, diminuição de peças rejeitadas, maior confiabilidade, redução dos custos. Para que a  automação da manufatura seja possível, faz-se necessário o uso de sistemas de monitoramento confiáveis, não intrusivos e que tenham a capacidade de monitorar em tempo real.

O objetivo deste trabalho é a especificação, instalação e calibração de um sistema de aquisição de parâmetros elétricos para monitorar indiretamente a potência mecânica consumida pelo  Centro de Torneamento CENTUR 35II do Laboratório de Comando Númérico da UFSJ. A potência de corte é uma variável importante que permite fazer uma análise crítica do processo já que existe uma correlação entre esta e diferentes variáveis de interesse do processo, como  o desgaste da ferramenta (Braga, 1992; Costa, 1995).

É um dos métodos que menor intrusividade apresenta ao processo já que os sensores responsáveis por captar o sinal são instalados longe da região de usinagem. Possui baixo custo de aquisição e permite que o monitoramento seja efetuado em tempo real. Este sistema têm sido aplicado na indústria no auxílio do operador a determinar o momento de troca da ferramenta (Pires, 1997).

Na figura 1 apresenta-se o esquema da montagem do transdutor de potência na máquina ferramenta., em que o transdutor digital de potência está representado pelo número 1 e o  mesmo é ligado à alimentação trifásica do motor principal da máquina. Este possui ligação “Dahlander”, com relação de 4,6:8cv – 8:4 pólos. Para a aquisição do sinal, fez-se a programação utilizando o software (TRANSDIG) que acompanha o transdutor possibilitando a visualização dos resultados por tabelas e gráficos .

Figura1 – Esquema de ligação do sistema de aquisição de potência à máquina-ferramenta

Para a calibração do equipamento utilizou-se um multímetro digital colocado nas várias fases de alimentação do motor elétrico.

Após esta fase, realizou-se um ensaio de torneamento utilizando-se o aço ABNT1045, com ferramenta de metal duro CNMG120404-PM GC4025, com avanço de 0,15mm/volta e rotação de 760rpm, a máquina é de rotação constante. Considerando que a potência de corte é praticamente proporcional a profundidade de corte, fez-se os ensaios com as profundidades de corte de 1,5mm; 2mm; 2,5mm e 3mm. Os resultados podem ser observados na figura 2.

Figura 2 – Variação da potência de corte teórica e real com a profundidade de corte.

A diferença entre os valores das potências real e teórica, nas mesmas condições de corte, dá-se pelo fato de utilizarmos um modelo simplificado para o cálculo da potência e pelo valor aproximado da pressão específica de corte. A não proporcionalidade apresentada se deve à pequena variação da velocidade com a profundidade de corte, haja vista que a rotação se manteve constante.

Assim, pode-se concluir que a montagem do sistema de aquisição de potência no laboratório de Comando Numérico da UFSJ foi realizado com sucesso podendo o mesmo ser usado para o desenvolvimento da pesquisa nesta instituição.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRAGA, D. U.; Monitoramento do processo de torneamento via parâmetros elétricos do motor da máquina; Tese de Mestrado, UNICAMP, Campinas SP, 1992.

COSTA, C. E.; Monitoramento do processo de torneamento de desbaste via corrente elétrica do motor principal da máquina e via vibração da ferramenta; Tese de Mestrado, UNICAMP, Campinas SP, 1995.

PIRES, J. R.; Metodologia para minimizar o desperdício de pastilhas de metal duro em operações de torneamento na indústria não automatizada; Tese de Mestrado, UNICAMP, Campinas SP, 80p., 1997.

DINIZ, A. E.; MARCONDES, F. C.; COPPINI, N. L.; Tecnologia da usinagem dos materiais; Ed. Art Liber, São Paulo, Brasil, 244p., 2000.