# VIBRAÇÕES EM TUBULAÇÕES INDUSTRIAIS

# M.M.Santos e J.L.A.Braga

Departamento de Engenharia Mecânica, Escola Politécnica, Universidade Federal da Bahia, Estrada de São Lázaro,02-Federação Cep.40210-730, Salvador, BA

e-mails: magali121@yahoo.com

josebraga@engineer.com

Palavras-chave: Vibração, Tubulação, Freqüência Natural

# RESUMO

Vibrações ocorrem em muitos sistemas de engenharia, e quando não há qualquer tipo de controle, podem levá-los a situações desastrosas.

Além dos aspectos de segurança, devem ser considerados também os estragos nas estruturas: ruptura por esforços, deformações excessivas e fadiga, resultando em paradas na operação da planta industrial.

Nas tubulações industriais a análise dinâmica é muito importante, os estragos decorrentes deste efeito podem causar grandes prejuízos financeiros às industrias, devido à parada da planta, o tempo de manutenção e a reentrada da planta em operação.

Não existe critérios pré-estabelecidos para a escolha de linhas para análise modal, na verdade cabe ao engenheiro decidir quais tubulações serão analisadas, em função do trabalho e comportamento da linha. Temperatura, pressão, equipamentos rotativos e alternativos conectados à tubulação são fatores que influenciam na escolha.

As freqüências naturais são calculadas nas análises modais, através da força harmônica (P(t)), amplitude (Po) e a freqüência circular (w). A equação de movimento é dada por :

A solução desta equação será :

Onde r é definido como a variação da freqüência circular devido a carga aplicada.

Para realizarmos a análise da resposta da freqüência e a análise dos estados harmônicos consideramos apenas a resposta do estado inerte, sendo a nova resposta da equação de movimento:

Sendo assim as freqüências naturais são encontradas por:

E = módulo de Young (psi)

I = momento de inércia da seção do tubo (in2)

m = densidade do material (lbs-sec2/in2)

L = comprimento do tubo (in)

n = 1,2,3...(módulo de freqüência)

O valor inicial do cálculo da freqüência deve ser maior que 2Hz, este valor corresponde à freqüência natural de alguns aços, caso a freqüência natural se iguale a freqüência calculada teremos um colapso na estrutura.

Para evitar a vibração em tubulações industriais usam-se suportes. Os mais usados são: as travas, estas impedem deslocamentos e momentos em todas as direções; as sapatas que permitem o deslocamento em todas as direções.

Deslocamentos Possíveis (X, Y e Z) e os Momentos Possíveis (Mx, My e Mz).

Da análise modal, obtemos os seguintes resultados :

- Identificação dos fenômenos físicos e idealização de modelos matemáticos das fontes de vibração de maneira a caracterizar as ações dinâmicas.

- Construção de modelos físicos e matemáticos que traduzam com confiabilidade o comportamento dinâmico das estruturas, incluindo a identificação dos parâmetros do modelo.

- Análise da segurança e confiabilidade estrutural com base nos valores de resposta correspondentes aos estados limites, e tomadas de decisão relativas à segurança estrutural.

Agradecimentos : Ao Eng. Civil José Vitor dos Santos e a sua experiência, ao Prof. Antônio Fernando A. de Andrade pela oportunidade de realização deste trabalho.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

www.me.rochester.ads:8080/

www.em.pucrs.br/^molina/

Dimaragonas,A;Vibration for engineers,2.

Ed. New Jersey.Prentice Hall,1996

# Text boxes

onde