OBTENÇÃO DE RESULTADOS ATRAVÉS DA BANCADA EXPERIMENTAL DE MEDIÇÃO ACÚSTICA.

Z.N.Andrade (1), R.Mourão(2) , N.S. Soeiro (3)

SILAC- Projeto de Silenciadores Acústicos (1-Membro do projeto-E-Mail: zuzuna@globo.com , 2-Gerente do projeto- E-Mail: rmourao@ufpa.br , 3-Coordenador do projeto-E-Mail: nsoeiro@ufpa.br), Grupo de Vibrações e Acústica, Departamento de Engenharia Mecânica , Centro Tecnológico, Universidade Federal do Pará, Avenida Augusto Corrêa, Nº 01, Guamá, Belém, PA, CEP: 66.075-110.

Palavras-chave: Bancada de testes, medições, resultados.

# RESUMO

O aperfeiçoamento dos silenciadores, antes do avanço tecnológico, foi feita de forma empírica devido não haver desenvolvimento numérico e computacional. No mundo atual, com as mudanças constantes no mercado e com a concorrência cada vez maior, tornou-se possível modelar o comportamento do silenciador através da introdução de softwares (como Ansys e Sysnoise), que podem simular numericamente suas características acústicas.

Este é o procedimento numérico que se baseia no método de elementos finitos, o qual foi desenvolvido para analisar o desempenho de sistemas de elementos acústicos incluindo câmaras de expansão em silenciadores.

A segunda parte deste projeto consta na análise experimental, que é uma técnica utilizada para determinação das propriedades acústicas em um tubo incluindo o efeito de fluxo médio. Uma comparação então é feita com esses dois procedimentos, numérico e experimental, para validarmos as propriedades acústicas.

A técnica usada no procedimento experimental do [KIMURA] é a técnica de dois microfones e de contra-partida, neste projeto é a de um microfone, submetidos a excitações aleatórias.

A figura 1 abaixo mostra a bancada de testes, onde através do analisador de freqüência podemos variar as freqüências até uma faixa 2500 Hz e plotar as funções respostas de freqüência e a coerência das funções.

Figura 1- Bancada de testes experimentais.

Para compararmos os resultados e torná-los verdadeiros, precisamos de 3 processos que são: o numérico, analítico e experimental. A equação(1) abaixo determina a perda de transmissão através de uma simulação analítica com o suporte computacional Matlab 5.1  e a figura 2 mostra o dimensionamento de um silenciador de câmara simples com a plataforma Ansys 6.0.

(1)

Figura 2- Modelo de elementos finitos

FONTES BIBLIOGRÁFICAS

GERGES, SAMIR N. Y. . Ruído : Fundamentos e Controle . 1ª Edição, Universidade Federal de Santa Catarina, 1992. 600 p.

KIMURA, M. R. M., WALBER, C. e GERGES, S. N. Y. . Acoustical Modelling and experimental Measurement of concentric Resonator Reactive Muffler In: INTER-NOISE, 1999, Liverpool .  Inter-noise 99. Liverpool. P. 915-918.

KIMURA, MÁRCIO R., WALBER, CRISTIANO e GERGES, SAMIR N.Y.. Medição de atenuação de ruído de escapamento veicular com único microfone e analisador FFT. In : I CONGRESSO BRASIL / ARGENTINA – 15 ENCONTRO DA SOBRAC, 1994, Florianópolis ( SC ) .  Controle de Ruído e Vibrações, Conservação da Audição, Conforto Ambiental e Veicular.