ENSAIOS EM MOTORES DO CICLO DIESEL UTILIZANDO COMO COMBUSTÍVEL BIODIESEL - 06

A. T. Borges (1), S. A. Nader (1), E. A. Torres (2)

(1) Graduando do curso de Engenharia Mecânica, LEN/DEM/Escola Politécnica, Universidade Federal da Bahia, R.Prof. Aristides Novis, 02, Federação, Salvador BA, CEP: 40210-630

(2) Prof. Dr. Departamento de Engenharia Química, LEN/DEQ/Escola Politécnica, Universidade Federal da Bahia, R.Prof. Aristides Novis, 02, Federação, Salvador BA, CEP: 40210-630

Palavras Chave: Biodiesel, Óleos Vegetais, Energia Renovável, Desenvolvimento Sustentável

RESUMO

O presente projeto é parte integrante de um grupo de pesquisa e de uma Rede Cooperativa ente a UFBA/Escola Politécnica/DEQ/DHS/LEN e a UESC – Universidade Estadual Santa Cruz, financiada pela FAPESB – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, que visa desenvolver tecnologia para obtenção de biodiesel para uso em motores do ciclo diesel. O grupo concebe desde o desenvolvimento do combustível, o biodiesel, e testes de potência e emissões dos gases.

Os óleos vegetais podem ser utilizados em motores do ciclo Diesel, mas devido a suas característica fisoco-química pode geram danos aos motores, como a sedimentação nos cilindros, pistões e bicos injetores.

A viscosidade também se constitui num dos principais fatores que dificultam o uso eficiente dos óleos vegetais “in natura”. Além da presença do grupamento funcional tipo éster, os óleos vegetais possuem peso molecular cerca de três vezes superior ao do óleo diesel. Desta forma o processo de transesterificação provoca uma drástica redução na viscosidade e, em conseqüência, aumenta o índice de cetano, aproximando ainda mais ao do diesel. Esse processo consiste basicamente em fazer reagir o óleo vegetal com monoálcoois, metanol ou etanol, promovendo a substituição dos radicais H+ e OH- entre as moléculas do álcool e do ácido graxo, formando composições de ésteres metílicos ou etílicos dos ácidos correspondentes, liberando a glicerina como subproduto.

Nesta reação a uma há uma troca radicalar entre os reagentes no intuito de adquirir características desejáveis. Como exemplo, baixa viscosidade e baixo ponto de fulgor. Está sendo produzido biodiesel a base de óleo de soja e Óleo de Gordura Residual - OGR (óleo de fritura).

Foram levantadas às curvas de viscosidade em função da temperatura dos óleos de girassol, de soja, de milho, de dendê, e do próprio Biodiesel. O método utilizado foi à viscosidade dinâmica. Os valores para viscosidade foram obtidos segundo a norma vigente (ASTM D 445-94 Standard Test Method for Kinematic Viscoity of Transparent and Opaque Liquids). O equipamento utilizado foi um viscosímetro Schott modelo CT52 com aquecimento através de banho de imersão (banho em água, o que possibilitou o levantamento das curvas até 95°C).

O teste de potência, foi feito em um motor Agrale M-85 de 9CV, monocilindro em um dinamômetro hidráulico  da marca SCHENCK.

Este projeto demonstra a viabilidade da utilização do biodiesel nos motores do ciclo Diesel sejam eles utilizados em veículos ou em motores estacionários. Outro ponto relevante é que o sistema de produção do Biodiesel seria descentralizado, possibilitando a sua fabricação do combustível pelos produtores ou cooperativas.

Agradecimentos: A FEP – Fundação Escola Politécnica, FAPESB, Universidade Estadual de Santa Cruz, Felipe Vieira Santos graduando de Engenharia Química, Francisco Souza Almeida Engenheiro Mecânico.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

RABELO, I. DARWICHE, Estudo do desempenho de combustíveis convencionais associados a Biodiesel obtido pela transesterificação de óleo usado em fritura. Dissertação (Mestrado em Tecnologia), Centro Federal de Educação Tecnológicado Paraná, Curitiba 2001.

TORRES, E. A, Avaliação de um motor do ciclo diesel operando com óleo de dendê para suprimento energético em comunidades rurais, 3º Encontro de Energia no Meio Rural, de 12 a 15 de setembro de 2000, UNICAMP, Campinas, SP.

RAMOS, L.M.A., PIRES, M., Análise de viabilidade econômica da implantação de uma unidade produtora de biocombustível - CD-ROM da 53ª Reunião Anual da SBPC , Salvador-BA, 2001.

SOUZA, C.N., CORTES JÚNIOR, L.P., ALMEIDA NETO, J.A., Produção de biocombustível tipo diesel a partir de óleos e gorduras utilizados em frituras - CD-ROM da 53ª Reunião Anual da SBPC, Salvador-BA, 2001

ANEXOS

| Teste do Motor no Dinamômetro | Banca de produção de Biodiesel |
| --- | --- |