DESENVOLVIMENTO DE UM PROGRAMA PARA CÁLCULO DA CARGA TÉRMICA EM SISTEMAS CONDICIONADORES DE AR

### S. S. de Jesus (1) e S. E. Ferreira (2)

(1) silmar_silva@yahoo.com.br  (2) ferreirase@hotmail.com

Departamento de Mecânica, Campus Santo Antônio, Universidade Federal de São João del Rei – UFSJ, Pça. Frei Orlando170 , Centro, São João del Rei, MG, CEP. 36.307-352.

Palavras-chave: Carga térmica, Ar condicionado, Otimização

### RESUMO

Atualmente a informática tem sido usada de forma contínua como uma ferramenta eficiente para projetos de engenharia. Os software facilitam o trabalho reduzindo o tempo necessário a confecção do projeto, ao mesmo tempo que diminui a ocorrência de erros e ainda permite em alguns casos a otimização do mesmo obtendo um custo reduzido. Este trabalho tem por objetivo o desenvolvimento de um software para o cálculo da carga térmica em sistemas de ar condicionado com o intuito de auxiliar o engenheiro projetista no correto dimensionamento da mesma.

A carga térmica em sistemas de ar condicionado constitui um dado de extrema importância para a correta seleção do equipamento de ar condicionado a ser utilizado. De forma a minimizar os custos de aquisição e também de manutenção com o uso de um equipamento que atenda as necessidades mínimas de um ambiente condicionado. Portanto este trabalho se justifica pelo fato de utilizar um software para o cálculo desta carga térmica.

O programa foi desenvolvido com base na norma da ABNT, NBR6401 que regulamenta o projeto de instalações centrais de ar-condicionado e programado em linguagem Visual  Basic 5.0. No mesmo foi disposto um extenso banco de dados fazendo com que sua utilização seja fácil e atenda a uma extensa faixa de aplicações. O mesmo possui uma interface amigável com o usuário podendo ser facilmente utilizado em qualquer ambiente. Na  figura 1 pode-se observar a tela de gerenciamento do programa, onde o usuário tem acesso a todos os fatores que geram carga térmica, como também algumas informações para o projeto de sistemas de condicionamento de ar.

Figura1 – Tela de gerenciamento do programa.

Na figura 2 esta mostrado o fluxograma de eventos do software. Após escolhido o sistema de unidades,  poder-se-á trabalhar com os fatores que são relevantes à sua aplicação, acessar os resultados e retornar a página de gerenciamento para realizar algumas modificações. Neste caso, o projetista poderá, em menor tempo, testar diferentes configurações disponíveis reduzindo os custos do mesmo.

Figura 2 – Fluxograma do software.

O programa foi testado através de vários exercícios propostos das seguintes referências: Creder (1990), Costa (1991), Harris e Conde (1974), ASHRAE (1981). Os resultados encontrados foram satisfatórios. Portanto pode-se concluir que o programa se mostrou uma ferramenta poderosa como auxílio ao projetista no cálculo da carga térmica para ar condicionado permitindo um cálculo rápido e preciso diminuindo a ocorrência de erros e ainda permitindo que se teste várias configurações buscando a redução da carga térmica e assim obter um projeto mais econômico.

#### AGRADECIMENTOS

Aos professores Rolando Nonato de Oliveira Lima do Departamento de Ciências Térmicas e dos Fluidos – DCTEF e Durval Uchôas Braga do Departamento de Mecânica – DEMEC pelo auxílio e orientação na revisão deste trabalho.

### REFERÊNCIAS BILBIOGRÁFICAS

ABNT 6401, 1981.

ASHRAE Handbook Fundamentals 1981.

Costa, E. C da; Física Aplicada às Construção; conforto térmico. 4ª ed. São Paulo, Bücher, 1991.

Creder, H.; Instalações de ar condicionado; ed.4; 361 p.; 1990.

Harris, N. C.; Conde D. F.; Modern Air Conditioning Practice; 2ª ed., 1974.

# Text boxes

## Início

Unidades

Dutos

Iluminação

Equipamentos

Pessoas

Insolação

Condução

Parede

Teto

Piso

Insolação

Infiltração

Insolação

Ventilação

Resultados

Salvar