MEDIÇÃO E MODELAGEM DO DESEMPENHO DE DISSIPADORES DE CALOR DE MICROCIRCUITOS ELETRÔNICOS INTEGRADOS

R. M. Hartmann, A. A. M. Oliveira

Laboratório de Combustão e Engenharia de Sistemas Térmicos – LabCET

Departamento de Engenharia Mecânica – Universidade Federal de Santa Catarina

Campus Trindade, CP 460, Florianópolis, SC 88040-900

Palavras Chave: Transmissão de Calor, Circuitos Eletrônicos, Dissipadores de Calor.

# Resumo

Componentes eletrônicos estão presentes em praticamente todas as áreas da tecnologia. Os circuitos integrados com alta escala de integração são a base dos microcomputadores, sistemas de controle e monitoração industriais, controle de aeronaves, equipamentos hospitalares, etc. O aumento da capacidade de processamento dos microcircuitos, a fim de satisfazer as necessidades das aplicações, tem sido limitada pela capacidade de transferência de calor destes quando em operação. Por isso é pertinente se estudar o problema e apresentar soluções que facilitem a transmissão de calor dos microcircuitos, principalmente em ambientes fechados, prevenindo assim a perda de eficiência que ocorre com o sobre-aquecimento e os possíveis danos provocados pela excessiva geração de calor. Os sistemas de resfriamento de mais baixo custo, por exemplo os utilizados nos computadores pessoais do tipo desktop, são baseados em conjuntos dissipadores de calor que se compõem por uma placa aletada e um pequeno ventilador axial. O ventilador succiona ar do interior da caixa do computador e canaliza este ar sobre a superfície aletada. Esta é fixada sobre o microcircuito através de uma pasta de alta condutividade térmica e presilhas, que garantem uma pressão de contato adequada. Estes conjuntos estão disponíveis comercialmente nas mais diversas formas e tamanhos. As lojas que comercializam estes sistemas raramente possuem dados de desempenho que orientem o consumidor. Pretende-se modelar teoricamente e medir o desempenho de diversos conjuntos ventilador-superfície aletada disponíveis comercialmente. Para tanto, foi construída uma bancada para medição da vazão de ar obtida pelo ventilador montado no dissipador Q(m3-N/s) e da resistência térmica global do conjunto Rt(oC/W). A figura abaixo ilustra a bancada construída.

A dificuldade na montagem experimental relaciona-se às baixas vazões obtidas com os ventiladores de baixa potência utilizados nos circuitos dissipadores, o que exige um cuidado especial com o método e os erros de medição. O modelamento teórico é baseado nas equações da conservação da massa, energia mecânica e energia térmica. São medidos também valores de temperatura em alguns pontos do dissipador a fim de comparar com o modelo teórico. Boa concordância é observada entre as medições e o modelo e verifica-se uma variação significativa de desempenho entre os dissipadores testados. Finalmente, compara-se os desempenhos obtidos com os preços praticados no mercado e determina-se o custo específico (por taxa de resfriamento) das unidades testadas.

Agradecimentos:

Ao Prof. Saulo Guths do Departamento de Engenharia Mecânica da UFSC pelo fornecimento do aquecedor de membrana utilizado neste trabalho e ao Engenheiro Edevaldo Brandilio do Laboratório de Engenharia e Ciências Térmicas pelo auxílio nas calibrações de vazão de ar.

Referências:

Delmée, g. l.,”manual de mediçãp de vazão”, segunda edição, Editora Edgard Blücher ltda. são paulo 1982.

fox, r. w., mcdonald, a.t.,”introdução à mecânica dos fluidos, quarta edição, editora guanabara koogan s.a. rio de janeiro 19995.

incropera, f., de witt, d., transmissão de calor, edgard blucher, 4ª edição, são paulo, 1998.

HTTP://WWW.OCBRASIL.COM.BR.

# Text boxes

Figura1 – Vista lateral da bancada para medição de vazão e resistência térmica, junto aos equipamentos de medição e alimentação de energia elétrica.