## POTÊNCIA PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA

Autores: B.O. Broggio1, T. H. Santos2,  T. K. Sen 3, M. S. C. Silveira3

## Instituto de Engenharia Mecânica – Universidade Federal de Itajubá

(1) Aluna de Eng. De Computação (4º ano); Universidade Federal de Itajubá; Av. BPS 1303, Itajubá – MG; CEP 37500-000; biancabrg@yahoo.com.br.

(2) Aluno de Eng. De Computação (4º ano); Universidade Federal de Itajubá; Av. BPS 1303, Itajubá – MG; CEP 37500-000; thiago_aioba@hotmail.com.

(3) Professor; Departamento de Engenharia Mecânica/IEM, UNIFEI; Av. BPS 1303, Itajubá – MG; CEP 37500-000.

Palavras-Chave: potência , perda de carga, rendimento, vazão.

## RESUMO

Os projetos que visam instalações de bombas sempre foram vistos com bons olhos pelos institutos de pesquisas e educação, sendo um dos principais enfoques da disciplina de Fenômenos de Transportes ministrada em diversos cursos de engenharia em todo o país. A aplicação desses projetos possui uma vasta utilização tanto nas zonas urbanas quanto nas zonas rurais. Este projeto teve como objetivo o desenvolvimento de um software que obtivesse os resultados de potência de bombeamento, perdas de carga e a informação desses valores relativa à variação da vazão do sistema em uma instalação de bomba, bem como fornecer a saída gráfica para visualização e entendimento dos dados envolvidos no projeto.

O software visa identificar a funcionalidade do projeto da instalação de uma bomba à partir de valores tais como o rendimento da bomba, a vazão do sistema e informações sobre a tubulação. O software então retorna os valores da perda de carga total do sistema e da potência de bombeamento. Desenvolvido na linguagem Visual Basic 6.0, com ambiente gráfico para windows, o software fornece resultados de grande validade para análise através do gráfico da potência pela vazão do sistema em uma escala ajustável automaticamente.

Através desse software é possível então determinar a potência de bombeamento  e a perda de carga para qualquer instalação de bomba, pois não se trata somente de um projeto para aplicação didática, mas também pode ser utilizado em aplicações práticas para a instalação de qualquer sistema onde existir bombeamento de água.

# BIBLIOGRAFIA

[1] Fox, R.W. e McDONALD, A.T, Mecânica dos Fluidos. Rio de Janeiro, LTC, 2001.

[2] Sen, T. K.; M917; Formas não Convencionais de Energia; Notas de Aula não publicada – EFEI, 1996.