ANÁLISE ESTRUTURAL EM PÓRTICO ATRAVÉS DO

MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS

# W. Chagas ,   V. R. Velloso Silva  e   J. N. Brito

Universidade Federal de São João del Rei, Departamento de Mecânica,

Pça Frei Orlando, 170, Centro, São João del Rei – CEP 36307-904.

Palavras chave:  Pórtico, Elementos Finitos.

# RESUMO

Em tempos de economia desnacionalizada, o fator custo é imprescindível para manter-se no mercado. Tendo em vista esta afirmação, as grandes empresas têm se preocupado, cada vez mais, em diminuir os custos de projeto. Uma boa alternativa para sanar o problema de movimentação de cargas e equipamentos na planta industrial tem sido a utilização de pórticos. Eles permitem o fluxo acima das máquinas, liberando o piso.

Com a necessidade crescente da otimização dos projetos, os métodos numéricos têm se mostrado como uma poderosa ferramenta na implementação destas melhorias. Dentre eles, pode-se destacar o Método dos Elementos Finitos (MEF), que mais tem se desenvolvimento nas últimas décadas, tanto em termos teóricos como na sua implementação computacional. Este método baseia-se em princípios variacionais e na teoria da função de interpolação.

Este trabalho pretende analisar estruturalmente um pórtico construído de tubos de 2 polegadas em aço DIN 2424 e sua viga em perfil “I” trefilada,  construída  de aço ASTM A-36, conforme Fig. 1, sendo utilizada como suporte na elevação de cargas, com capacidade para 1 tonelada.

Figura 1  -  Pórtico com talha manual para elevação de carga

Foram analisados os dados da simulação numérica, a fim de que fosse observada a possibilidade de otimização das dimensões, levando a uma diminuição no custo do projeto. As condições de contorno se resumem nos engastamentos na base do pórtico na direção do eixo “y”. O pórtico possui dois graus de liberdade nas direções “x” e “z”, possibilitando sua utilização em oficinas e laboratórios. As colunas e a viga são conectadas através de parafusos, o que facilita a montagem e desmontagem, conforme Fig. 1.

Os resultados mostraram que a base do pórtico cedeu 68mm no máximo, tendo um afastamento entre as colunas de 60mm no total, conforme Fig. 2 a. A tensão se manteve em torno de 4,5 MPa pelo critério de Von Misses, conforme Fig. 2 b.

(a)						(b)

Figura 2  -  Resultados : (a) dos deslocamentos; (b) da distribuição de tensões.

Os resultados mostraram que o pórtico esta no limite de sua capacidade em suportar  a solicitação, o que pode levar a uma falha estrutural. Um estudo para implementação de melhorias no projeto pode ser iniciado, como proposta para trabalhos futuros.

Agradecimentos: Os autores agradecem ao CNPq pela bolsa de iniciação científica.

# REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

SILVA, V. R. V., 1999. Análise estrutural de uma bicicleta através de simulação conjunta de

técnica de sistemas de multicorpos e elementos finitos . Tese de Doutorado. USP.

SHIGLEY, J. E. Elementos de Máquinas. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., 1984.